## Slide 1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة زيان عاشور بالجلفة
Université Ziane Achour Djelfa
كلية علوم الطبيعة و الحياة
Faculté des sciences de la nature et de la vie
Licence Sol-Eau
Module : Epuration des Eaux usées
Chargé du module : Mohamed Hachi
E-mail : hachi.mouh3@gmail.com

## Slide 2
Traitement secondaire (traitement biologique par boues activées)

## Slide 3
Les objectifs d’un traitement biologique
Oxyder biologiquement la pollution dissoute, colloïdale ou
particulaire, composés organiques et nutriments en composés simples tel que H2O et CO2.
Capter/emprisonner les particules colloïdales non sédimentables dans le biofilm (flocs biologiques).
À la fin de la biodégradation, on a une biomasse plus dense que l’eau, séparable par décantation/sédimentation.
Réaction :

## Slide 4
L’oxydation des polluants organique permet d’obtenir des produits moins nocifs.
Dans un procédé industriels, l’objectif de ce traitement est souvent de réduire les teneurs en polluants dans les effluents pour qu’ils soient plus facilement gérés par l’environnement ou les traitements subséquents.
La biodégradation de composés organiques est un processus naturel qui est mis à profit en accéléré dans les procédés biologiques.

## Slide 5
Types de procédés biologiques
Procédés à biomasse en suspension : La biomasse est maintenue en suspension grâce à l’aération; en général, aérobie par boues activées.
Procédés à biomasse fixée: La biomasse est fixées sur un support solide aéré à contre courant ou co-courant avec de l’air . Le lit peut aussi être submergé.

## Slide 6
Définition
Dans un procédé biologique, on retrouve une diversité de microorganismes
Protistes (microorganismes) inférieurs (procaryotes)
Protistes (microorganismes) supérieurs (eucaryotes)
Animaux
Virus
Plantes : mousse , algues ….

## Slide 8
Composition typique d’une cellule bactérienne
Formule empirique d’une cellule: C5H7NO2
  Existent en forme de tiges, de sphères et de spirales
  Se reproduisent en se divisant
Il existe des milliers d'espèces de bactéries Majoritairement de 0.45 micron

## Slide 9
Différentiations des bactéries
Suivant la source de carbone qu’elles consomment :
– Hétérotrophes : qui utilisent le carbone de la matière organique (substrat, le composé à détruire)
– Autotrophes : qui utilisent le carbone de la matière inorganique (CO2 , par ex: bactéries nitrifiantes)
Suivant leur affinité avec l'oxygène : bactéries
– Aérobies obligatoires : ne peuvent subsister en l'absence d'oxygène.
– Anaérobies obligatoires : ne peuvent subsister en présence d'oxygène moléculaire.
– Facultatifs : survivent avec ou sans oxygène dissous .

## Slide 11
Différentiations des bactéries
Selon la température
Selon le pH optimal de croissance
  Neutrophiles : pH neutre
  Acidophile : pH < 6
  Alcalophile : pH > 8

## Slide 12
Les performances des procédés biologiques pour le traitement des eaux usées dépendent de la dynamique d'utilisation du substrat (polluant) et de la croissance microbienne.
La conception et l'exploitation efficace de tels systèmes, nécessite une compréhension des réactions biologiques qui se produisent et une compréhension des principes fondamentaux qui régissent la croissance des microorganismes.
Il nous faut développer des relations pour représenter:
Le taux de croissance microbienne
Le taux d'utilisation du substrat soluble
Le taux de production de biomasse en fonction du substrat soluble
Le taux de production de substrat soluble de la matière particulaire organique biodégradable
Le taux de production de débris cellulaire suite au déclin de la biomasse
Le taux de consommation d'oxygène
La fraction de biomasse active de la production de MVS
Le rendement net de la biomasse et le rendement observé

## Slide 13
Profil de la croissance bactérienne en batch
La croissance bactérienne dans un réacteur batch est caractérisée par des phases identifiables.
Que se passe-t-il dans un réacteur batch dans lequel, au temps zéro, le substrat et les éléments nutritifs sont présents en excès et seule une très petite population de biomasse existe.
Pendant le processus de consommation du substrat, quatre phases de croissance distinctes se développent de manière séquentielle.

## Slide 14
Phase de latence
Phase d’adaptation des bactéries à leur nouvel environnement
Les cellules synthétisent les enzymes nécessaires à la métabolisation du substrat
Presque pas de reproduction cellulaire, taux de croissance quasi nul
Phase exponentielle de croissance (ou phase logarithmique )
Croissance maximale et constante.
Le seule facteur qui affecte le taux de croissance exponentielle est la température.
Phase stationnaire
La concentration de biomasse demeure constante.
La croissance globale s’arrête même si les cellules conservent leur activité bactérienne: autant de cellules naissent et meurent.
Phase de décroissance ( ou de déclin ) : les ressources sont épuisées.
Les cellules épuisent leurs réserves intracellulaires
Le taux de mortalité des cellules augmente
La concentration des cellules vivantes diminue.

## Slide 15
Profil de la croissance bactérienne en batch

## Slide 16
Estimation du rendement de la biomasse , Y, et de l’oxygène requis à partir de la stœchiométrie :
L'approche la plus utilisée pour définir le sort du substrat soluble biodégradable est de préparer un bilan de masse sur la DCO.
La DCO est utilisée parce que la concentration du substrat soluble biodégradable dans les eaux usées peut être définies en termes d’équivalent en oxygène, lequel peut être conservé dans la biomasse ou servir à l’oxydation.
En général, la stœchiométrie exacte impliqués dans l'oxydation biologique d'un mélange de composés d'eaux usées n'est jamais connu.
Bilan de masse sur la DCO :
DCO utilisé = DCO (cellule) + DCO (substrat oxydé)

## Slide 17
La quantité d’oxygène utilisé peut être calculée en considérant :
1- L’oxygène utilisé pour l’oxydation du substrat en CO2 et H2O
2- La DCO de la biomasse (cellule)
3- La DCO des composés non dégradable
A partir de la formulation générale pour représenter la biomasse :
C5H7NO2
La DCO de la biomasse (cellule) peut être évaluée de :
C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + NH3 + 2H2O
En général, la biomasse est représentée par la mesure de MVS, matières solides volatiles en suspension, la mesure est simple et se fait en très peu de temps. Il est à noter que les MVS mesurés inclus d'autres matières particulaires organiques, en plus de la biomasse.
Néanmoins, la mesure des MVS est utilisée comme un indicateur apparent de la production de biomasse et fournit également une mesure utile des solides dans le réacteur.

## Slide 18
Exemple :
Un procédé de traitement biologique en aérobie, sans recyclage, reçoit des eaux usées avec une concentration de DCO = 500 g /m3 . Le débit d’eau est de 1000 m3/j . À l’effluent la concentration finale est de DCO = 10 g/m3 et la concentration de biomasse (MVS) = 200 g /m3.
1- Quel est le rendement de la biomasse en terme de g MVS/g DCO consommé.
2- Quel est la quantité d’oxygène utilisé .
Réaction : MO + O2 + nutriments C5 H 7 NO2 + CO2 + H 2O

## Slide 19
Merci pour votre attention
