## Slide 1: Hématimétrie
C ’est l ’étude quantitative des éléments figurés du sang ,représentée par un examen de base:
L’hémogramme qui comprend la mesure de: hématocrite, hémoglobine, numération des GR , GB , Plaquettes et le calcul des indices érythrocytaires.

## Slide 2
l’hémogramme doit toujours être complété par un taux des réticulocytes et le frottis sanguin qui permet une étude qualitative des éléments figurés du sang et confirme ou infirme les données hématimétriques.

## Slide 3: Détermination de l’hématocrite
C’est le volume occupé par les hématies dans une quantité de sang total connue. Il est traduit en pourcentage. - Pour réaliser une mesure de l’hématocrite, il faut disposer d’une centrifugeuse à micro hématocrite et de tubes capillaires adaptés. Le résultat est obtenu après centrifugation en moyenne en 3 minutes. -L’erreur sur la mesure est en moyenne de 2 %. C’est donc un examen fiable. Taux d’hématocrite normal: Homme: 47+/- 5 % Femme: 42+/- 5 % N.né : 54+/-10%

## Slide 4: Numération des globules rouges
Elle se fait par 02 techniques.
Numération manuelle des cellules: cellules de Malassez: c’est le décompte au microscope optique des globules rouges contenus dans un volume de sang déterminé et en dilution connue. L’erreur sur la mesure est de 15%,donc c’est une méthode peu fiable → abandonnée.
Numération automatique: marge d’erreur: 2% → technique plus sûr.
Le taux des globules rouges normal (en millions):
Homme: 5.5 +/- 0.5 m
Femme: 4.8 +/- 0.5 m
Enfant: 4.8 +/- 0.5 m
N.né : 5 +/- 1m

## Slide 5: Dosage de l’hémoglobine:
se fait par la mesure de la densité optique de l’hémoglobine transformée en méthémoglobine par spectrophotométrie.
Le taux d’hémoglobine normal est :
Homme 16+/-2 gr/dl
Femme 14+/-2 gr/dl
N.né 16+/-3 gr/dl

## Slide 6: Calcul des indices globulaires
Volume Globulaire Moyen (VGM):
VGM = hte X10 exprimé en mm3 ou femtolitre.
GR
VGM normal = 80-100 fl → normocytose.
< 80 fl → microcytose.
> 100 fl → macrocytose.
c’est le premier indice important pour typer une anémie.

## Slide 7: Concentration corpusculaire moyenne en Hb: (CCMH)
(CCMH) =Hb(gr/dl) x 100 traduit en pourcentage.
hte
CCMH normale = 32-36→% → normochromie .
< 32 % → hypochromie .
-Il n’existe pas d’ hyperchromie.
-2° indice important pour typer l’anémie.

## Slide 8: LA TENEUR GLOBULAIRE MOYENNE EN Hb (TGMH):
TGMH=Hb(gr/dl) x 10
GR (millions)
exprimée en pico gramme (pg).
la valeur normale = 27-32 pg et indique le poids de l’ Hb contenu dans chaque globule rouge.
- Sa variation est parallèle à celle du VGM.

## Slide 9: La numération des réticulocytes
Des globules rouges qui ont perdu leurs noyaux dans la moelle tout en poursuivant leur maturation dans le sang périphérique et deviennent matures au bout de 24H.
-reconnaissables après coloration par le bleu de Crésyl brillant ou le bleu de méthylène.
- reflètent quantitativement la production quotidienne d’hématies par la moelle osseuse.
- le taux relatif varie de 0.5% à 2%.
- le taux absolu de 20000 à 120000/mm3.
Et c’est le taux absolu qui présente un intérêt en pratique.
si taux < 120000/mm3 anémie aregénérative.
si taux > 120000/mm3 anémie regénérative.

## Slide 10: Étude quantitative des GB:
le principe du comptage est le même que pour les GR.
-l’erreur sur le taux est de +/- 10%.
- Le taux normal (chez l’adulte) est de 4.000 à 10.000/mm3.
*si taux >10.000/mm3 →hyperleucocytose (infection bactérienne, néoplasie: LMC,LLC ou prise de corticoides).
*Si taux < 4.000/mm3 → leucopénie (aplasie, néoplasie ou infection virale).
les globules blancs normaux du sang périphérique sont représentés par:

## Slide 11
Granulocytes neutrophiles → 40 – 70%. VA= 1600-7.000.
Granulocytes éosinophiles → < 4% soit < 400/mm3.
Granulocytes basophiles → < 2% soit < 200/mm3.
Lymphocytes → 20 – 40% VA = 800 – 4.000/mm3.
Monocytes → < 10% VA = 200 – 800/mm3.
*on constate chez le nouveau né et l’enfant jusqu’à l’age de 4 ans une hyperleucocytose avec inversion de l’équilibre leucocytaire ( %L > %PN ),
à l’age de 5 ans ( %L ≈ % PN ) et à partir de 6 ans commence à rejoindre l’équilibre leucocytaire de l’adulte.

## Slide 12: Étude quantitative des plaquettes
Se fait par la même technique que pour les globules rouges et les globules blancs.
la marge d’erreur est très importante +/-15%.
Le taux normal =150.000 – 400.000/mm3.
>400.000/mm3 → thrombocytose.
<150.000/mm3 → thrombopénie.
<50.000/mm3 → risque hémorragique.