- Calculer votre pression exercée sur le sol, debout :

  - sur vos pieds

Proposons les valeurs suivantes :

Votre masse m = 75 kg

La surface de contact pieds-sol : 2(30cm x10cm), soit : 600 cm² = 0,06 m²

g = 10 N/kg

P = F/S = 75x10/0,06 = 12500 Pa

  - sur une planche de dimensions 2 m x 0,50 m

La surface de contact planche-sol : 2 x 0,5 = 1 m²

P = F/S = 75x10 / 1 = 750 Pa

- Un bloc de maçonnerie pèse 20 T. la surface de base est un carré. Calculer le côté de ce carré si la pression exercée est de 20.104 Pa.

Soit : g = 10 N/kg

P = F / S

S = F / P = 20x1000x10 / 200000 = 1 m²

D’où, le côté = 1 m

- Vous estimez à combien la pression atmosphérique en ce moment ? Justifier.

Pour un jour normal de printemps (température « normale », peu de nuages, brise) la pression atmosphérique serait à peu près égale à 1 atm, soit environ 100000 Pa

Justification : Dans le langage météo : le beau temps ; ni anticyclone, ni dépression.

- À combien de mm Hg, correspond 1 atm ? Même question pour l’eau, et pour le pétrole brut Algérien (l’un des plus légers au monde, et donc des meilleurs : d=0,802), et pour le miel (d=1,40 à 1,45).

1 atm = 101325 Pa

g = 9,81 N/kg

p = ρ .g . h  ==► h = p / ρ .g

-Mercure (ρ = 13600 kg/m³): h = p / ρ .g = 101325 / 13600 x 9,81 =    0,76 m

-Eau (ρ = 1000 kg/m³) : h = 101325 / 1000 x 9,81 =                           10,33 m

-Pétrole (ρ = 802 kg/m³) : h = 101325 / 802 x 9,81 =                         12,88 m

-Miel (ρ = 1400 kg/m³) : h = 101325/1400 x 9,81 =                              0,74 m

- Calculer la pression exercée par l’eau de mer (d=1,025) sur un plongeur à 3 m de profondeur ? Dans une eau douce, à quelle profondeur aura-t-il la même pression ?

Eau de mer (salée) : ρ = 1,025 g/cm³ = 1025 kg/m³

p = ρ .g . h = 1025 x 9,81 x 3 = 30165 Pa

Dans l’eau douce (ρ = 1 g/cm³ = 1000 kg/m³), la même pression se trouvera à la profondeur :  h = p / ρ .g = 30165 / 1000 x 9,81 = 3,075 m ; soit : 7,5 cm de plus de profondeur

- Calculer la poussée d’Archimède exercée par l’eau douce sur un nageur, qui fait déplacer 3 l d’eau. Combien de litre fera-t-il déplacer dans la mer morte (275g de sel par litre) ? Quel serait le poids du nageur, s’il déplace 75 l d’eau douce quand il est complètement immergé ?

Dans l’eau douce (ρ = 1 g/cm³ = 1 kg/l) :

-La poussée d’Archimède (PA) = poids du liquide déplacé = m . g = ρ.V . g =          1 x 3 x 10 = 30 N

-Dans l’eau très salée de la mer morte  (ρ = 1,275 kg/l) :

PA = m . g = ρ.V . g   ==► V = PA / ρ . g = 30 / 1,275 x 10 = 2,35 l (litres d’eau salée déplacée)

-Quand le nageur est complètement immergé, le poids (P) du nageur (qui devient « plongeur » !) = PA exercée sur lui, vers le haut ( à l’équilibre)

P = PA = ρ . V . g = 1 x 75 x 10 = 750 N, soit : m = 75 kg

- Une caisse de forme parallélépipède rectangle, de dimensions : 80 ; 60 ; 40 cm, de masse 20 kg, et plongée dans l’eau, flottera-t-elle ou non ?

-Volume de la caisse : V = 80x60x40 = 192000 cm 3 = 192 l

-Sa masse volumique : ρ’ = M/V = 20 / 192 = 0,104 kg/l, très inférieure (presque 1/10°) à celle de l’eau (douce, = 1 kg/l), donc, oui,  la caisse flottera.

- Dans la presse de Pascal, quel doit être le rapport entre les surfaces des deux pistons pour pouvoir lever une voiture en se mettant debout sur le petit piston ?

Supposons que la masse de la personne qui va se mettre debout sur le petit piston est m = 75 kg, et celle de la voiture est M = 1500 kg

A partir de la formule : F/f = S/s   ==► S/s = F/f = M.g/m.g = M/m = 1500/75 = 20.

- Calculer la force de pression sur 1 cm² de la paroi intérieure de la cocotte-minute au moment de l’ouverture de la soupape, à la pression de 1,8 bar.

P = 1,8 bar = 1,8 . 105  Pa (ou  N/m2)

1 cm2 = 10 - 4  m2

P = F / S   ==► F = P . S = 1,8 . 105  x 10 - 4  = 18 N

- Lors de la mesure de la pression artérielle d’un(e) adulte, que signifie la lecture 12/8 ?

Ce sont des valeurs, exprimées en cm Hg

12 :  Pression systolique « PAS »  (Valeurs normales : Jusqu’à 14)

8 :    Pression diastolique « PAD » (Valeurs normales : Jusqu’à  9)